Аннотации статей

УДК 622.276.6

ВОЛНОВОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА НЕФТЕГАЗОВЫЕ ПЛАСТЫ ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ ОТДАЧИ УГЛЕВОДОРОДНЫХ ПРОДУКТОВ

Владимир Иванович Иванников

(ОАО «Газ-Ойл»)

107014 Москва, ул. Гастелло, д. 41

Тел. (499)-268-33-50

В статье автор развивает идею волнового вытеснения остаточной нефти и газа в уже истощенных залежах углеводородов. Даются внутренние механизмы волнового движения газожидкостных смесей в капиллярно-поровых коллекторах, а также технологические варианты реализации воздействия на нефтяные и газовые пласты.

Ключевые слова: нефтяной и газовый пласт; волны; пластовый флюид; скважина.

УДК 334.722.8:622.276

ПАРАДИГМА УПРАВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВОМ СКВАЖИН

Геннадий Викторович Ляшенко,

Александр Петрович Штыфель

(ОАО «РИТЭК»)

Валерий Владимирович Кульчицкий,

Алексей Алексеевич Сазонов

Андрей Сергеевич Ларионов

Алексей Валерьевич Щебетов

Вадим Леонидович Александров

(РГУ нефти и газа им. И.М.Губкина, НИИБТ)

119991 Москва, Ленинский проспект, 63/2, 2906

Е- mail: niibt@gubkin.ru

РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина совместно с ОАО «РИТЭК» с 2008 года проводят научно-исследовательские, учебно-методические и внедренческие работы, направленные на создание принципиально новых технологий управления строительством скважин на основе изменения системы представлений и концептуальных установок, характерных для развития науки и практики в этой области.

Ключевые слова: супервайзер; проектная документация; инжиниринг; университет.

# УДК 622.243.13

# ОСОБЕННОСТИ МЕХАНИКИ ДВИЖЕНИЯ

# ТЯЖЁЛЫХ ЧАСТИЦ В ЖИДКОСТЯХ И ГАЗАХ

Владимир Владиславович Куликов

Василий Николаевич Родионов

(Российский государственный геологоразведочный университет)

117997 Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 23

E-mail: drill@msgpa.ru

Рассмотрена механика процесса движения тел в жидкостях и газах. Предложены точно решаемые математические модели механического взаимодействия тел и окружающей среды, позволяющие расчетным путем установить базовые характеристики относительного движения.

Ключевые слова: математическая модель; относительное движение; жидкость; газ.

УДК 622.245.42

ИЗОЛЯЦИЯ КЫНОВСКИХ АРГИЛЛИТОВ ПРОФИЛЬНЫМ ПЕРЕКРЫВАТЕЛЕМ

ПРИ БУРЕНИИ БОКОВОГО СТВОЛА

Фарит Фоатович Ахмадишин,

Константин Викторович Мелинг,

Алмаз Адгамович Мухаметшин,

Азат Леонардович Насыров,

Рустэм Ядкарович Хабибуллин

(«ТатНИПИнефть»)

Виталий Константинович Мелинг

(ООО «Наука»)

Сергей Николаевич Андронов

(НГДУ «Лениногорскнефть»)

Владимир Ильич Зубарев,

Ильдус Ильгизович Кагарманов

(ООО «ТНГ-Ленбурнефть»)

E-mail: vks@tatnipi.ru.

Институтом ТатНИПИнефть разработана технология крепления боковых стволов диаметром 144 мм с помощью профильного перекрывателя. Технология была успешно использована для перекрытия кыновских аргиллитов при бурении бокового ствола в скважине 831дз Абдрахмановской площади Ромашкинского месторождения.

Ключевые слова: ремонт скважин; боковой ствол; кыновские аргиллиты; осыпи; обвалы аргиллитов; обсадной хвостовик; перекрыватель; развальцеватель; вальцевание; локальное крепление.

УДК 622.24

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ НАПРАВЛЕННОГО БУРЕНИЯ

Александр Степанович Повалихин

Антон Георгиевич Шатровский

(ООО «Интеллект Дриллинг Сервисиз»)

127422 Москва, Дмитровский проезд, 10

Тел. (495) 543-91-16

E-mail: povalihin@ids-corp.ru

Приведен анализ технологических возможностей современных технических средств направленного бурения наклонных и горизонтальных скважин на нефть и газ. Приведены рекомендации по оптимизации размеров отклоняющих устройств систем автоматизированной проводки скважин.

Ключевые слова: телесистема; забойный двигатель-отклонитель; автоматизированная система направленного бурения; отклоняющее устройство; КНБК.

УДК 622.24:622.243.92

РАСЧЕТ ПАРАМЕТРОВ ПРОЕКТНОГО ПРОФИЛЯ БОКОВОГО СТВОЛА С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОПТИМАЛЬНОЙ ТОЧКИ ЗАРЕЗКИ

Анатолий Георгиевич Калинин

Алексей Алексеевич Сазонов

(ОАО «Научно-исследовательский и проектный центр газонефтяных технологий»)

119991 Москва, Ленинский пр-т, 63/2

Тел.: (499) 135-83-96

Рассматриваются вопросы выбора точки зарезки при проектировании профиля бокового ствола. Приводится методика расчёта оптимальной глубины зарезки бокового ствола с учётом технических и геологических факторов.

Ключевые слова: зарезка; боковой ствол; профиль; радиус.

УДК 622.243.24

ИСТОРИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ:

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ТЕХНОЛОГИИ НАКЛОННО НАПРАВЛЕННОГО БУРЕНИЯ

Анатолий Георгиевич Калинин.

(Российский государственный геологоразведочный университет)

117997 Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 23

Александр Степанович Повалихин

(ООО «Интеллект Дриллинг Сервисиз»)

127422 Москва, Дмитровский проезд, 10

Tel. (495) 543-91-16

E-mail: povalihin@ids-corp.ru

История развития технологии наклонно направленного бурения рассматривается как эволюционно-революционный процесс. Отмечается вклад российских учёных и конструкторов в создание технических решений, являющихся основой современной технологии строительства наклонных и горизонтальных скважин.

Ключевые слова: наклонная скважина; турбобур; турбинный-отклонитель; КНБК.

Abstracts of articles

УДК 622.276.6

WAVE STIMULATION TO INCREASE HYDROCARBONS RESERVOIR PERFORMANCE

Vladimir Ivanovich Ivannikov

«Gas-Oil» JSC

41, Gastello str., Moscow, 107014

Tel. +7-499-268-33-50

The author develops the idea of wave displacement for residual oil and gas in marginal reservoirs. The paper presents internal wave mechanics of liquid-gas mixtures motion in capillary porous reservoirs as well as techniques to implement this type of stimulation

Key words: oil and gas reservoir; waves; reservoir fluid; well.

УДК 334.722.8:622.276

Paradygma of management by well building

Gennadijj Viktorovich Ljashenko

Aleksandr Petrovich Shtyfel'

(«RITEK»)

Valerijj Vladimirovich Kul'chickijj

Aleksejj Alekseevich Sazonov

Andrejj Sergeevich Larionov

Aleksejj Valer'evich Shhebetov

Vadim Leonidovich Aleksandrov

(RGU nefti i gaza im. I.M.Gubkina, NIIBT)

119991 Moskva, Leninskijj prospekt, 63/2, 2906

Е- mail: niibt@gubkin.ru

Since 2008 Gubkin Russian State University  of oil and gas in collabоration with JSC RITEK carries out scientific research, educational and innovation activity aimed at the implementation of conceptually new well construction manegement technologies by changing basic principles typical for the research progress and practice in this field.

# УДК 622.243.13

# CHARACTERISTICS OF HEAVY PARTICLE MOVEMENT MECHANICS IN FLUIDS AND GASES

Vladimir Vladislavovich Kulikov

Vasilij Nikolaevich Rodionov

Russian State Geological Prospecting University

23, Miklukho-Maklaja str., Moscow, 117997

The article considers mechanics of particle movement in fluids and gases exactly solvable mathematical models of mechanical interaction for solids and surrounding medium. They detect basic characteristics of relative motion by means of calculation

Key words: mathematical model; relative motion; fluid; gas.

УДК 622.245.42

THE KINIVSKY CLAYSTONES SHUT-OFF BY PROFILE SHUTTER.

WHILE SIDETRACKING

Farit Foatovich Akhmadishin,

Konstantin Viktorovich Meling,

Almaz Adgamovich Mukhametshin,

Azat Leonardovich Nasyrov,

Rustehm Jadkarovich Khabibullin

(TatNIPIneft)

Vitalij Konstantinovich Meling

(«Nauka» LTD)

Sergej Nikolaevich Andronov

(«Leninogorskneft» NGDU)

Vladimir Il'ich Zubarev,

Il'dus Il'gizovich Kagarmanov

(«TNG-Lenburneft» LTD)

E-mail: vks@tatnipi.ru.

Lateral casing technology for 144 mm laterals with the use of profile shutter has been developed by TatNIPIneft specialists. The technology was used successfully for Kinivsky Claystones shut-off in 144 mm lateral, Well 831дз, Abdrakhmanovskaya block, Romashkinskoue Field

Key words: well workover; lateral; Kinivsky Claystones; claystone sloughing and caving; liner; shut-off; flaring tool; flaring; local casing.

УДК 622.24

SOME ASPECTS OF DESIGNING

AUTOMATION SYSTEMS FOR STEERABLE DRILLING

Aleksandr Stepanovich Povalikhin

Anton Georgievich Shatrovskij

(«Intellekt Drilling Servisiz» LTD)

10, Dmitrovskij proezd, Moscow, 127422

Tel. +7-495-543-91-16

The article considers performance capability analysis of modern facilities for steerable drilling of oil and gas wells. Recommendations are given to optimize steerable drilling deflecting tools

Key words: telemetric system; downhole deviation motor; steerable drilling system; deflecting tool; BHA.

УДК 622.24:622.243.92

CALCULATION PERFORMANCES OF GRADE LINE OF SIDETRAK WITH AVAILABILITY OPTIMIZATION KICK-OF POINT

Anatolij Georgievich Kalinin

Aleksej Alekseevich Sazonov

(«Scientific Research and Design Center of gas technologies» JSC)

63/2, Leninskij prospect, Moscow, 119991

Tel. +7-499-135-83-96

Be under consideration questions of selection kick-of point by projecting grade line of sidetrack. Supply method of application optimum depth of kick-of point with allowance technical and geological factors.

Key words: kickoff; sidetrack; profile; radius.

УДК 622.243.24

THE LANDMARKS OF DIRECTIONAL DRILLING TECHNOLOGIES DEVELOPMENT

Anatolij Georgievich Kalinin

(Russian State Geological Prospecting University)

23, Miklukho-Maklaja str., Moscow, 117997

E-mail: drill@msgpa.ru

Aleksandr Stepanovich Povalikhin

(«Intellekt Drilling Servisiz» LTD)

10, Dmitrovskij proezd, Moscow, 127422

Tel. +7-495-543-91-16

E-mail: povalihin@ids-corp.ru

The history of directional drilling technologies development is considered to be evolutionary-revolutionary process. The article states the contribution of Russian scientists and designers to development of technical decisions which became basic ones for modern steerable drilling technologies/

Key words: directional well; downhole turbine motor; turbine deflector; BHA.