Аннотации статей

УДК 553.98 (47+57)

ИННОВАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ОЦЕНКИ И МОНИТОРИНГА ЗАПАСОВ УГЛЕВОДОРОДОВ В РАЗРАБАТЫВАЕМОМ НЕФТЕГАЗОВОМ ПЛАСТЕ (с.5)

Сергей Игоревич Добрынин

Леонид Захарович Бобровников

Сергей Владимирович Головин

Дмитрий Викторович Мелаев

МГРИ-РГГРУ

117997, Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 23

E-mail: sd-taurus@yandex.ru

В статье рассмотрен тензорный вариант сейсмоэлектромагнитного метода, который предназначен для определения объема нефтегазового флюида в залежи перед её разбуриванием, мониторинга и оценки объемов нефтегазового флюида, оставшегося в эксплуатируемом объекте после интенсивной гидродинамической обработки. Ключевые слова: скважина; проницаемость; нефтеотдача; сейсмоэлектромагнитный эффект; нефтегазовая залежь.

УДК 553.98

ВОЗМОЖНЫЕ РЕСУРСЫ МАТРИЧНОЙ НЕФТИ В ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ (с.10)

Евгений Алексеевич Гладков

Национальный исследовательский Томский политехнический университет

634050, Томск, пр. Ленина, 30

Тел. (3822) 56-34-70

В статье рассмотрены основные гипотезы происхождения нефти, приведено теоретическое обоснование возможным ресурсам матричной нефти в Восточной Сибири, приуроченных к залежам трещиновато-кавернозных карбонатных коллекторов. Обоснована теоретическая возможность образования матричной нефти в результате деформационно-метасоматического преобразования первоначальных карбонатных отложений, при участии гидротермальных процессов. Ключевые слова: нефтеобразование; нефть; гелий; матричная нефть; нефтегазовый бассейн; запасы.

УДК 550.822.1

# ГЕОСОЛИТОНЫ И НЕФТЬ ПОВОЛЖЬЯ (с.15)

# 1Михаил Данилович Малыхин

2Ирина Владимировна Малыхина

# 1Самарский государственный технический университет

443100, Самара, ул. Молодогвардейская, 244

Факс. (846) 278-44-00

2ЗАО «Самара–Нафта»

443110, Самара, ул. Лесная,23, корп. 49

Тел.: (846) 273-33-22

В статье рассмотрены вопросы образования залежей углеводородов, обусловленные дегазацией Земли. Ключевые слова: геосолитоны; зоны деструкции; дегазация Земли; энергомассоперенос; высокоразрешающая сейсморазведка.

УДК 622.24

ОПТИМИЗАЦИЯ РАБОТЫ СКВАЖИН В УСЛОВИЯХ ВЫНОСА ПЕСКА НА АНАСТАСИЕВСКО-ТРОИЦКОМ МЕСТОРОЖДЕНИИ (с.18)

Павел Сергеевич Жихор,

Георгий Тигранович Вартумян,

Алексей Тимофеевич Кошелев,

Кубанский государственный технологический университет – КубГТУ

350000 Краснодар, Красная, 135

E-mail: pszhikhor@mail.ru

Проведен анализ существующих методов предотвращения выноса песка контролированием депрессии или притока для условий Анастасиевско-Троицкого месторождения (АТМ). Проведены расчеты и экономическая оценка эффективности работы скважин на докритических режимах и даны рекомендации по применению на АТМ. Ключевые слова: Анастасиевско-Троицкое месторождение; предотвращение выноса песка; суффозия; сползание горной породы; метод Вазири; критические параметры работы скважины; критический радиус.

УДК 622.276.1/.4:622.243.24

Оптимизация расположения стволов Горизонтальных и многозабойных скважин в пласте на основе гидродинамического моделирования (с.21)

1Равиль Рустамович Ибатуллин

1Арслан Валерьевич Насыбуллин

2Дияра Талгатовна Киямова

1ТатНИПИнефть

423236 Россия, Республика Татарстан, г. Бугульма, ул. Мусы Джалиля, 32

Тел. 85594 78-627

2Альметьевский государственный нефтяной институт

423450 Россия, Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Ленина, 2

E-mail: Dilyara-new@yandex.ru

В данной работе были произведены расчеты моделей однородных и неоднородных пластов. Рассматривались различные взаимные расположения скважин в элементе разработки, состоящем из двух добывающих и нагнетательной скважины. По результатам расчетов были определены оптимальные взаимные расположения стволов скважин для всех рассмотренных типов пластов. Ключевые слова: добывающая скважина; нагнетательная скважина; гидродинамическая модель; проницаемость; кровля пласта; подошва пласта; горизонтальный ствол.

# УДК 622.244.5:622.248.33:622.244.49:532.11

ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ ГАЗОЖИДКОСТНЫХ СМЕСЕЙ И ВЫБОР ИХ РАЦИОНАЛЬНЫХ СОСТАВОВ ДЛЯ ПЕРВИЧНОГО ВСКРЫТИЯ ПЛАСТОВ С АНОМАЛЬНО НИЗКИМИ ДАВЛЕНИЯМИ (с.27)

# Андрей Арианович Яковлев

# Мария Владимировна Турицына

# Национальный минерально-сырьевой университет «Горный»

# 199106 Санкт-Петербург, Васильевский остров, 21 линия, д. 2

# Тел.: (812) 328-82-01

Проведено исследование технологических и реологических свойств газожидкостных промывочных смесей. Предложены составы растворов для приготовления газожидкостных смесей в соответствии с предъявляемыми требованиями. Ключевые слова: бурение скважин; первичное вскрытие; аномально низкие пластовые давления (АНПД); промывка; газожидкостные смеси (ГЖС); реологические свойства.

УДК 621.031/075.80/

ДИНАМИКА НИЗА БУРИЛЬНОЙ КОЛОННЫ ПРИ ГЛУБОКОМ БУРЕНИИ (с.32)

Лев Капитонович Горшков

Санкт-Петербургский государственный горный университет

199106 Санкт-Петербург, Васильевский остров, 21 линия, д. 2

E-mail: maneb@mail.ru

Динамическая устойчивость колонны бурильных труб (КБТ) определяет эффективность и экологичность сооружения глубоких скважин. При турбинном бурении, когда КБТ не вращается, опасны резонансы при продольных колебаниях колонны, при роторном и колонковом видах бурения резонансы и с ними потери устойчивости могут иметь место, как при продольных, так и крутильных колебаниях КБТ. Приводится методика решения частотных уравнений для вынужденных колебаний КБТ и определения резонансов, а также даются рекомендации по обеспечению динамической устойчивости КБТ для основных видов бурения глубоких скважин. Ключевые слова: динамика; бурильная колонна; глубокое бурение; резонанс и его предупреждение.

УДК 622.24.053.8

СОВРЕМЕННАЯ МЕТОДИКА ПРОЕКТИРОВАНИЯ И РАЦИОНАЛЬНАЯ ОТРАБОТКА ЗАМКОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ БУРИЛЬНОЙ КОЛОННЫ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА НЕФТЕГАЗОВЫХ СКВАЖИН (с.36)

Владимир Иванович Сёмин

Анатолий Андреевич Цыбин

ОАО НПО «Буровая техника»

115114, Москва, Летниковская ул., д. 9

Тел.: (495) 221 61 71

Факс: (495) 660 30 70

Е-mail: reception-bt@integra.ru

В статье представлены пути повышения эксплуатационных характеристик конических резьбовых соединений (КРС) бурильных труб на основе натурных испытаний образцов на статическую прочность, на усталость и герметичность. Акцент делается на разработанную методику расчета и проектирования оптимальной конструкции КРС, исходя из начальных условий, заданных диаметральных габаритов, а также возможность анализа прочности и герметичности стандартного соединения в зависимости от действующих различных технологических факторов и условий эксплуатации. Предложены конструктивные и технологические способы повышения основных технических характеристик КРС. Ключевые слова: коническое резьбовое соединение; бурильный замок; методика расчета; сопротивление усталости; прочность; герметичность; натурные испытания; оптимизация конструкции; допустимая нагрузка.

УДК 622.24.053

БЫСТРОРАЗЪЁМНОЕ ГЕРМЕТИЧНОЕ СОЕДИНЕНИЕ НАСОСНО-КОМПРЕССОРНЫХ ТРУБ И СПОСОБ ЕГО СБОРКИ-РАЗБОРКИ (с.38)

Леонид Артёмович Лачинян

ОАО «Завод бурового оборудования»

460026 Россия, г. Оренбург, пр. Победы, 118.

Е-mail: Lachinjan56@gmail.com

Приведено описание быстроразъёмного герметичного соединения насосно-компрессорных труб (НКТ), состоящее трех деталей: ниппеля, муфты и втулки. Ниппель с муфтой контактируют по гладким коническим поверхностям и скрепляются между собой охватываемой ниппель втулкой, навинчиваемой на муфту посредством резьбы, что ускоряет и облегчает процесс сборки-разборки соединения, а также предохраняет контактные поверхности соединения от разрушения, так как труба при этом не вращается. Высокая прочность и герметичность обеспечивается благодаря предварительному напряжению на контакте конических поверхностей ниппеля с муфтой. Ключевые слова: насосно-компрессорные трубы (НКТ); резьба; ниппель; муфта; упругость; натяг.

УДК 622.24.674.054

ДОЛОТО С РАВНОМЕРНЫМ ИЗНОСОМ ЛОПАСТИ (с.41)

Дмитрий Николаевич Башкатов

ГОУ ВПО «Российский государственный геологоразведочный университет имени Серго Орджоникидзе» (РГГРУ)

117997, Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 23

Рассмотрен механизм износа лопасти долота в процессе бурения. Предложен математический алгоритм для расчёта профиля лопасти равного износа. Ключевые слова: лопастное долото; износ; режим разрушения; профиль; абразивные; резец.

УДК 622.24.063.2

ВРЕМЕННАЯ ЗАВИСИМОСТЬ ПРОЧНОСТИ НЕОРГАНИЧЕСКИХ ДИЭЛЕКТРИКОВ, МЕХАНОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ И ЭФФЕКТ П.А.РЕБИНДЕРА (с.43)

Виктор Дмитриевич Евсеев

Томский политехнический университет - ИПР

634050, г. Томск, пр. Ленина, 30

E-mail: evseevVD@ignd.tpu.ru

В статье рассмотрен эффект П.А. Ребиндера при разрушении неорганических диэлектриков в связи с механоэлектрическими преобразованиями: появлением свободных электрических зарядов на сторонах растущих в диэлектриках трещин при их механическом нагружении и релаксацией этих зарядов через разрушаемый диэлектрик и через жидкость, в присутствии которой происходит разрушение. Жидкость вызовет снижение прочности диэлектрика только тогда, когда будет способна ускорить ход релаксационного процесса, проникая в полость растущей трещины. Ключевые слова: эффект Ребиндера; диэлектрик; электрический заряд; прочность; горная порода; понизитель твёрдости.

УДК 622.248.051.64

НОВЫЙ СПОСОБ БУРЕНИЯ С ГИДРОТРАНСПОРТОМ КЕРНА (с. 47)

1Юрий Евдокимович Будюков

1 Василий Иванович Спирин

2Олег Анатольевич Наумов

1ОАО «Тульское научно-исследовательское геологическое предприятие»

300026, г. Тула, ул. Скуратовская, 98

Тел.: (4872) 50-25-24

E-mail: nigp-tula@mail.ru

2ГРЭ «Бурятзолоторазведка»

670034, г. Улан-Уде, ул. Хахалова, 12б

Тел. (3012) 48-02-91

Рассмотрена технология отбора керна с выносом кернового материала потоком промывочной жидкости. Описано устройство, реализующее такой способ бурения. Предложенный способ бурения исключает операции спуско-подъёма керноприемной трубы для извлечения кернового материала. Ключевые слова: бурение; гидротранспорт керна; алмазная коронка; одинарная колонна бурильных труб; восходящий поток; углубка скважины; кернолом.

УДК 622.691.4:666.972:620.179.16

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ВХОДНОГО КОНТРОЛЯ ТРУБ С БЕТОННЫМ ПОКРЫТИЕМ (с. 51)

Алена Ивановна Попова

«Ухтинский государственный технический университет»

169300 Ухта, ул. Первомайская, 13

E-mail: alen.popowa2011@yandex.ru;

Для сооружения подводных переходов магистральных газо- и нефтепроводов и строительства участков в заболоченной местности широко используются трубы с балластным покрытием. В статье предлагается дополнить входной контроль труб с бетонным покрытием этапом дефектоскопии бетона, а в частности добавить контроль прочности бетонного покрытия. Ключевые слова: магистральный трубопровод; труба с бетонным покрытием; контроль качества бетона.

VI-НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ СТУДЕНТОВ, АСПИРАНТОВ И МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ

«МОЛОДЫЕ – НАУКАМ О ЗЕМЛЕ» (с. 53)

Алексей Владимирович Жданов

ГОУ ВПО «Российский государственный геологоразведочный университет имени Серго Орджоникидзе» (РГГРУ)

117997, Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 23

С 21 по 23 марта 2012 г. в Российском государственном геологоразведочном университете проходила шестая международная межвузовская конференция «Молодые – наукам о земле». Секционные заседания конференции охватывали основные проблемы горно-геологической науки. Расширение информационного наполнения каждой секции позволило молодым специалистам не только апробировать свои научные достижения перед широким кругом специалистов, но и пополнить свой кругозор по основным  вопросам смежных дисциплин. Ключевые слова: конференция; пленарное заседание; МГРИ-РГГРУ; молодой исследователь.

Abstracts of articles

INNOVATIVE TECHNOLOGY FOR HYDROCARBON RESERVE ESTIMATION AND MONITORING OF WORKING O&G SEAM (р. 5)

Sergejj Igorevich Dobrynin

Leonid Zakharovich Bobrovnikov

Sergejj Vladimirovich Golovin

Dmitrijj Viktorovich Melaev

Russian State Geological Prospecting University (RSGPU)

23, Miklukho-Maklaja str., Moscow, 117997, Russia

E-mail: sd-taurus@yandex.ru

The article discusses tensor variation of seism electromagnetic method intended to determine O&G fluid volume of formation before its drilling-out, monitoring and  estimation of fluid volume remained in formation developed after its intensive hydrodynamic treatment. Key words well: permeability; oil recovery; seism electromagnetic effect; O&G as reservoir

POSSIBLE RESOURCE OF MATRIX OIL IN EASTERN SIBERIA (p. 10)

Evgenijj Alekseevich Gladkov

National Research Tomsk Polytechnic University, Tomsk Polytechnic University, TPU

30, Leninsky prospect, Tomsk, 634050, Russia

Phone: (3822) 56-34-70

The article covers the main hypothesis of matrix oil origin. The theoretical validation of matrix  oil resources associated with fractured and cavernous carbonate reservoirs Demonstrated theoretical possibility of matrix oil evolution as a result of deformation-metasomatic reconversion of original carbonate deposits under hydrothermal process. Key words: oil generation; oil; helium; matrix oil; Oil/Gas basin; reserves

GEOSOLITONS AND OILS OF VOLGA REGION (p. 15)

# 1Mikhail Danilovich Malykhin

# 2Irina Vladimirovna Malykhina

1Samara State Technical University

office 314, 244 Molodogvardeyskaya str., Samara State Technical University, Samara 443100, Russia

Fax: (846) 278-44-00

2Closed-Type Joint Stock Company Samara-Nafta

23 Ul. Lesnaya, building 49, Samara, 443110, Russia

Phone: (846) 273-33-22

This article refers to information about a conception of forming oil deposits as a result of Earth’s degassing. Key words: geosoliton; zone’s destruction; Earth’s degassing; carry over energy and substance; high-frequency seismic prospecting.

WELL OPERATION ENHANCEMENT WHILE SAND PRODUCTION FOR THE ANASTASIEVSKO-TROICKOE FIELD (p. 18)

Pavel Sergeevich Zhikhor,

Georgijj Tigranovich Vartumjan,

Aleksejj Timofeevich Koshelev

Kuban State Universiti of Technology

135, Krasnaja str., Krasnodar, 350000, Russia

E-mail: pszhikhor@mail.ru

Analysis of existing approaches to prevent sand production based on underbalance or inflow control for Anstasievsko-Troickoe field is given. Calculations and economical efficiency of wells operation on precritical parameters were done. Advice and recommendations were given. Key words: Anstasievsko-Troickoe field; sand production exclusion; suffusion; rock creeping; Vasiri approach; critical operation well parameters; critical radius.

HORIZONTAL AND MULTILATERAL HORIZONTAL WELLS. WELLBORES POSITIONING OPTIMIZATION BASED ON HYDRODYNAMIC SIMULATION (p. 21)

1Ravil' Rustamovich Ibatullin

1Arslan Valer'evich Nasybullin

2Dijara Talgatovna Kijamova

1TatNIPIneft

32, M. Djalil Str., Bugulma, Republic of Tatarstan, 423236, Russia

Phone: 85594 78-627

2Al'met'evsk State Oil Institute

2, Lenin str., Al'met'evsk, Republic of Tatarstan, 423450, Russia

E-mail: Dilyara-new@yandex.ru

Homogeneous and heterogeneous reservoirs models calculations were made. Different well arrangements were considered within the development element comprising two production wells and one injection well. According to calculation results appropriate well arrangements for all reservoirs types were defined. Key words: production well; injection well; reservoir simulation model; permeability; formation top; formation bottom; horizontal wellbore.

RESEARCH OF PROPERTIES OF LIQUID-GAS MIXTURES AND THE CHOICE OF THEIR RATIONAL STRUCTURES FOR PRIMARY DRILLING-IN FOR LAYERS WITH ABNORMALLY LOW PRESSURE (p.  27)

Andrejj Arianovich Jakovlev

Marija Vladimirovna Turicyna

National Mineral-Resources University «Gorny»

Vasilevsky ostrov, 21st line, h.2, St. Petersburg, 199106, Russia

Phone.: (812) 328-82-01

Processing characteristics of the fluids, the kinetics of liquid-gas mixtures and their rheological properties are investigated. Formulations of fluids for make-up liquid-gas mixtures according to shown requirements are offered. Key words: well drilling; primary drilling-in; abnormally low pressure; circulation; liquid-gas mixtures; rheological properties.

THE DYNAMICS OF BHA WHILE DEEP DRILLING (p.32 )

Lev Kapitonovich Gorshkov

Saint-Petersburg State Mining Institute

Vasilievsky ostrov, 21 st line, h.2, St. Petersburg, 199026, Russia

E-mail: maneb@mail.ru

Dynamic stability of drilling string (DS) defines effectiveness and ecological compatibility of constructing deep wells. Under turbodrilling, when DS isn’t rotating, there is danger of resonances under column’s longitudinal vibration. Under rotary and core drilling resonances and instability might be both under longitudinal and torsion pulsing of DS. The article discusses methodology of solution of frequency equations for DS’s forced vibrations and methodology for defining of resonances. Also there are recommendations about providing of DS’s dynamic stability for main types of deep wells’ drilling. Key words: dynamics; drill strind; deep drilling; resonance and its prevention.

MODERN METHODS FOR DESIGN AND RATIONAL RUNNING OF TAPER THREAD TOOL JOINTS AS A WAY TO ENHANCE EFFICIENCY OF O&G WELL CONSTRUCTION (p. 36)

Vladimir Ivanovich Semin

Anatolijj Andreevich Cybin

JSC Scientific Production Association “Burovaya Tekhnika”, Moscow, Russia

9, Letnikovskaya str., Moscow, Russia

Тел.: + 7(495) 221 61 71

Факс: +7(495) 660 30 70

E-mail: reception-bt@integra.ru

The article discusses the ways to increase the operational characteristics of drillpipe taper thread connection (TTC) on the basis of large-scale natural tests of samples on static strength, fatigue strength and tightness. The focus of investigation is the developed calculation and design of the optimal TTC design procedure, based on initial conditions - the given pipe size, as well as on the opportunity of strength and tightness analysis of a standard connection depending on various actual technology factors and operational conditions. Design and engineering ways of TTC basic characteristics increase are offered. Key words: taper thread connection; tool joint; design procedure; fatigue strength; robustness; tightness; natural tests; design optimization; operational conditions; admissible load.

LEAK PROOF QUICK CONNECT FOR TUBING AND WAY OF ITS DISASSEMBLY AND ASSEMBLY (p. 38)

Leonid Artjomovich Lachinjan

ZBO Drill Industries, Inc.,

118, Lenina prospect, Orenburg, 460026, Russia

e-mail: Lachinjan56@gmail.com

Description of leak proof quick connect for tubing is given. It consists of three pieces: pin, box and sleeve. Pin and box have smooth conical face contact and are fastened with female coupler.  The sleeve receives the female coupler. That accelerates and facilitates disassembly and assembly and prevents surface damage because the pipe is not rotated. High strength and leaktightness is provided for prestress of conical face contact (pin x box). Key words: tubing; thread; pin; box; resiliency; tightness.

THE BIT BLADE OF UNIFORM WEAR (p. 41)

Dmitrijj Nikolaevich Bashkatov

Russian State Geological Prospecting University (RSGPU)

23, Miklukho-Maklaja str., Moscow, 117997, Russia

The mechanism of bit blade wear was investigated. The mathematically based algorithm to calculate profile for uniform wear blade. Key words: blade drill bit; wear; failure mode; profile; abrasive; cutter.

TIME DEPENDENCY FOR NONORGANIC DIELECTRIC MATERIAL STRENGTH; MECHANOELECTRICAL CONVERSION AND REHBINDER EFFECT (p. 43)

Viktor Dmitrievich Evseev

National Research Tomsk Polytechnic University, Tomsk Polytechnic University, TPU

30, Leninsky prospect, Tomsk, 634050, Russia

Phone: (3822) 56-34-70

E-mail: evseevVD@ignd.tpu.ru

The article discusses Rehbinder effect when nonorganic dielectric material destroys as a result of mechanoelectrical conversion. Dielectric mechanical fracturing free electricity takes place on fracture walls when mechanical loading and free electricity relaxing through destroyed dielectric and fluid. Destruction takes place in presence of the fluid. The fluid initiates destruction if it can speed up dielectric potential relaxation infiltrating into fractures. Key words: Rehbinder effect; dielectric; electric potential; strength; rocks; softener.

NOVEL METHOD FOR COUNTERFLUSH CORE DRILLING (p. 47)

1Jurijj Evdokimovich Budjukov

1Vasilijj Ivanovich Spirin

2Oleg Anatol'evich Naumov

1JSC «Tula Scientific-Research Geological Institute»

98, Skuratovskaja str., Tula, 300026, Russia

Phone.: (4872) 50-25-24

E-mail: nigp-tula@mail.ru

2GPE «Burjatzolotorazvedka»

12б, Khakhalova str., Ulan-Ude, 670034, Russia

Phone: (3012) 48-02-91

The technology of counterflush core drilling is discussed. Apparatus to realize the method is described. The method eliminates core barrel trips to remove core from barrel. Key words: drilling; core counterflush; diamond bit; mono-drill string; upward flow; core breaker.

OFFERS ON PERFECTION OF THE ENTRANCE CONTROL OF PIPES WITH A CONCRETE COATING (p.51)

Alena Ivanovna Popova

Ukhta State Technical University

Dld. 13, Pervomaiskaya str., Ukhta, Republic of Komi, 169300, Russia

E-mail: alen.popowa2011@yandex.ru

To construct submerged crossing of the main pipelines and constructions of sites of pipelines in boggy terrain pipes with a ballast covering are often used. Our proposal is to add the entrance control of pipes to the stage of concrete defectoscopy, and in particular to add the control of strength of a concrete coating. Key words: the main pipeline; a pipe with a concrete coating; quality assurance of concrete.

VI SCIENTIFIC CONFERENCE OF STUDENTS, POSTGRADUATES AND YOUNG SCIENTISTS: YOUNG SPECIALISTS FOR GEOSCIENCES (p. 53)

Aleksejj Vladimirovich Zhdanov

Russian State Geological Prospecting University (RSGPU)

23, Miklukho-Maklaja str., Moscow, 117997, Russia

E-mail: zam-nich@msgpa.ru

From March 21 till March 23 VI international interacademic scientific conference YOUNG SPECIALISTS FOR GEOSCIENCES took place at Russian State Geological Prospecting University. Break-out sessions of the conference covered all the problems of mining-and-geological science. Information content expansion allowed young specialists not only submit their scientific achievements to specialist community but also broaden their scientific outlook for main points of allied subjects. Key words: conference; plenary meeting; MGRI – RSGPU; young researcher.