Аннотации статей

УДК 622.243.24

ТЕХНОЛОГИЯ СОЗДАНИЯ СИСТЕМ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ДРЕНАЖНЫХ СТВОЛОВ В ПЛАСТЕ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ СКВАЖИН НА НЕФТЯНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЯХ (c. 5)

1Александр Степанович Повалихин

Владимир Юрьевич Близнюков

1ООО «Интеллект Дриллинг Сервисиз

127422 Москва, Дмитровский проезд, 10

Тел. (495)-543-91-16

E-mail: povalihin@ids-corp.ru

Рассмотрены история создания технологии бурения многозабойных скважин, а также ключевые этапы её развития. Приведены схемы многозабойных скважин для разработки месторождений высоковязкой нефти и битумов. Предлагается принципиально новый способ строительства эксплуатационных скважин на основе горизонтальных дренажных стволов, проведенных непосредственно в продуктивном пласте. Ключевые слова: многозабойная скважина; дренажные стволы; горизонтальные стволы.

УДК 622.243.22

ОБ ОПТИМИЗАЦИИ КНБК ДЛЯ БУРЕНИЯ ВЕРТИКАЛЬНЫХ СКВАЖИН В УСЛОВИЯХ ЧЕРЕДОВАНИЯ ПОРОД С РАЗЛИЧНЫМИ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИМИ СВОЙСТВАМИ (c. 9)

1Юрий Григорьевич Буримов

1Александр Петрович Герасименко

2Андрей Николаевич Волошин

3Андрей Витальевич Ефимов

1ООО «Ай Ди Эс Дриллинг»

127422 Москва, Дмитровский проезд, 10

Тел. (495)-543-91-16

2ООО «БурКо».

119021, г. Москва, Комсомольский проспект, дом. 16/2, стр. 9

3ООО «Оренбургская Буровая Компания»

460027, г. Оренбург, ул. Донгузская 3-й проезд, д. 3

Тел.: +7 (3532) 37-55-18

Проанализирована работа КНБК на месторождениях Оренбуржьях при бурении скважин в горно-геологических условиях, способствующих формированию локальных искривлений ствола. Приведены расчётные величины эффективного диаметра ствола скважины, определяющие максимальный размер трубного элемента, который может быть без затруднений пропущен до забоя. Ключевые слова: КНБК; локальные искривления: эффективный диаметр; ствол скважины.

УДК 622.248

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ПРИЛИПАНИЯ КОМПОНОВКИ НИЗА БУРИЛЬНОЙ КОЛОННЫ К СТЕНКЕ СКВАЖИНЫ (c. 13)

1Юрий Михайлович Гержберг

2Василий Иванович Киршин

3Вадим Александрович Мнацаканов

3Александр Михайлович Миленький

1ООО «НПО «Севернефтегазтехнология»

169300 Ухта, ул. Железнодорожная, 48, офис 18.

Тел./факс: (82147)-52-817

2ОАО «Газпром»

117997, ГСП-7, Москва,

ул. Намёткина, 16

тел. (495)-719-30-01

3ООО «Газпром бурение»

117997, Москва,

ул. Намёткина, д. 12А

тел. (499)-580-35-80

Приведено описание механизма прилипания КНБК к стенке ствола скважины. Представлены технические решения по предупреждению прихвата бурильной колонны. Дано описание компьютерной программы для расчёта оптимального размещения в составе КНБК противоприхватных элементов. Ключевые слова: КНБК; противоприхватный элемент; центратор; прилипание; глинистая корка.

УДК 622.24.05:622.245.54

ПРИМЕНЕНИЕ ГИДРОФОБНОГО ПОЛИМЕРНОГО ТАМПОНАЖНОГО СОСТАВА ДЛЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ЛИКВИДАЦИИ ПЕСКОПРОЯВЛЕНИЙ В СКВАЖИНАХ (c.18 )

Борис Михайлович Курочкин

Тел. (495) 559-20-19

Описана технология крепления слабосцементированных пластов с помощью полимерных составов с одновременным образованием в них немонолитных экранов в целях предупреждения выноса песка. Ключевые слова: пескопроявление; гидрофобный полимерный тампонажный состав; водонабухающий полимер; тампонажный состав.

УДК 622.243.23

# МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ДЛЯ РАСЧЁТА ОПТИМИЗИРОВАННОГО ПРОФИЛЯ СТВОЛА ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ СКВАЖИНЫ (c. 20)

# 1А.А.Охотников

# 1В.С.Микшина

2Александр Борисович Охотников

1Сургутский Государственный Университет

628412, Тюменская обл., г. Сургут,

проспект Ленина, 1

# 2ООО «ЭРИЭЛЛ НЕФТЕГАЗСЕРВИС»

117042, Москва, ул. Изюмская, 45, 1

Тел. (495)-972-27-49

В статье описан метод проектирования профиля горизонтальных скважин с минимальной длиной ствола. Ключевые слова: профиль; ствол; горизонтальная скважина.

УДК 622.276.031.011.43

О СХОДИМОСТИ ПРОНИЦАЕМОСТЕЙ ПРИ ФИЛЬТРАЦИИ НЬЮТОНОВСКИХ ЖИДКОСТЕЙ (c. 23)

Александр Геннадьевич Сорокин

ГОУ ВПО «Российский государственный геологоразведочный университет имени Серго Орджоникидзе» (РГГРУ)

117997, Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 23

E-mail: dekanat.gff@gmail.com

Предложена формула проницаемости горной породы, аппроксимированной извилистыми трубками. Установлен параметр, однозначно связывающий теоретическую проницаемость по данным керна с теоретической проницаемостью. Ключевые слова: течение Гагена-Пуазейля; закон Дарси; уравнения Навье-Стокса; коэффициент извлечения нефти; керн; проницаемость.

УДК 553.98

ДЕФОРМАЦИОННО-МЕТАСОМАТИЧЕСКОЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЕ УГЛЕВОДОРОДОСОДЕРЖАЩИХ ТРЕЩИНОВАТО-КАВЕРНОЗНЫХ КАРБОНАТНЫХ КОЛЛЕКТОРОВ И ИХ ПОЛИГЕННОСТЬ (c. 27)

1,3Евгений Алексеевич Гладков

2Любовь Константиновна Алтунина

2Владимир Александрович Кувшинов

2Наталья Ивановна Родионова

2Сергей Александрович Перевезенцев

1Екатерина Евгеньевна Гладкова

1Национальный исследовательский Томский политехнический университет

634050, Томск, пр. Ленина, 30

Тел. (3822) 56-34-70

2Учреждение Российской академии наук Институт химии нефти Сибирского отделения Российской академии наук

634021, г. Томск, пр. Академический, 4

Тел./факс: (3822) 49-14-57, 49-19-36

E-Mail: canc@ipc.tsc.ru

3Учреждение Российской академии наук Институт нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А. Трофимука СО РАН (Томское отделение)

634021, г. Томск, пр. Академический, 4

Факс: (3822) 49-21-63

В статье приведено теоретическое обоснование процессов преобразования рифейских эродированных трещиновато-кавернозных карбонатных коллекторов Восточной Сибири. Предложена вероятная модель их полигенного образования (органическим и минеральным способами). Рассматривается возможность формирования трещиновато-кавернозных карбонатных коллекторов, как непрерывный многофазный процесс, обусловленный генетической природой первоначальных отложений. Приведена первоначальная оценка динамики изменения объема пустотно-порового пространства карбонатных пород. Ключевые слова: пластовое давление; рифейкие отложения; пористость; трещиноватость; породы; коллектор.

УДК 628.54:66.074.51

ТЕХНОЛОГИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ НЕФТЕГАЗОПРОМЫШЛЕННЫХ ОТХОДОВ С ЦЕЛЬЮ ИЗВЛЕЧЕНИЯ МИНЕРАЛЬНОГО СЫРЬЯ (c. 32)

Игорь Юрьевич Быков

Татьяна Дмитриевна Ланина

Евгения Сергеевна Селиванова

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

«Ухтинский государственный технический университет»

169300 Ухта, ул. Первомайская, 13

В статье рассмотрены вопросы комплексной утилизации отходов нефтегазодобывающей отрасли, в частности переработка пластовых вод с целью извлечения ценного минерального сырья (оксида магния, карбоната лития, тетрабората натрия, йода и брома), переработка конденсата методом простой перегонки с целью получения автомобильных топлив. Для обезвреживания твердых нефтесодержащих отходов рассмотрена технология с применением гидрофобизированной извести. Для очистки природного и попутного газа от коррозионных компонентов авторами предложен метод абсорбции водным раствором метилдиэтаноламина в системе струйных абсорберов. Ключевые слова: Тимано-Печорская нефтегазоносная провинция; пластовые воды; нефтегазопромышленные отходы; парафины; смолы; асфальтены; утилизация; капсуляция; гидрофобизированная известь; попутный газ; сероводород; струйный абсорбер.

УДК 502.5:504.42:614.8:627:667.7

Математико-статистическая оценка риска аварийных разливов при морских транспортировках нефти (c. 38)

Денис Владимирович Архипов

Дальневосточный федеральный университет

г. Владивосток, ул. Суханова, 8

тел. (423) 243-32-80

E-mail: ArkhipovDenisV@gmail.com

В статье рассматривается оценка риска возникновения, развития и последствий чрезвычайных ситуаций, связанных с разливом нефти и нефтепродуктов на водные бассейны. Произведена сравнительная оценка различных математико-статистических моделей. Ключевые слова: риск, разлив, нефть, танкер, море.

УДК 624.92.074.4

РАЗВИТИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА РЕЗЕРВУАРОВ С ДВОЙНЫМ ДНИЩЕМ (c.40)

Антон Валерьевич Шаматарев

ООО «Нефтехимпроект»

443110, Самара, ул. Лесная, д. 35, оф. 3

Тел. (846) 277-93-17

E-mail: Shamatarev.A.V@gmail.com.

Рассмотрена проблема развития строительства резервуаров с двойным днищем. Определены функциональные назначения защитного и основного днища резервуара. Предложена новая конструкция защитного днища. Проведен анализ предложенной конструкции. Даны рекомендации по назначению толщин элементов защитного днища. Ключевые слова: резервуар; двойное днище; окрайка; дренажные трубы.

УДК 334.78

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПАРТНЕРСТВА КАК ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ РОССИЙСКОЙ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ (c. 43)

Ольга Сергеевна Сычева

Северо-Западный заочный технический университет

199106, Санкт-Петербург, 21-ая линия, д. 2

В статье обоснована необходимость стратегических партнерств для развития российской нефтегазовой отрасли. Описаны основные модели партнерств, указаны связанные с ними риски. Даны рекомендации по выбору оптимальной модели стратегического партнерства российских нефтегазовых компаний с иностранными фирмами. Ключевые слова: стратегическое партнерство; аутсорсинг; конкурентное сотрудничество; вертикальная интеграция.

УДК 622.243.22

УСТОЙЧИВОСТЬ НИЗА БУРИЛЬНОГО ИНСТРУМЕНТА КАК ФАКТОР ИСКРИВЛЕНИЯ СКВАЖИН (ЧАСТЬ I) (c. 48)

Станислав Васильевич Синев

E-mail: stanislav-vs@mail.ru

Проблема устойчивости сжатых стержней поставлена Л. Эйлером в 1744 году. В XIX веке до середины ХХ в расчетах сжатых стержней в мостовых фермах, арках, конструкциях перекрытий и колоннах предпочтение отдавалось методу Навье. С 1922 года, после перехода на вращательное бурение, сформировалась проблема устойчивости сжатых бурильных колонн и влияние ее на кривизну скважин. Ключевые слова: устойчивость; стержень; бурильная колонна; искривление; скважина.

Abstracts of articles

The system to construct horizontal drains for production wells in oil fields (p. 5)

1Aleksandr Stepanovich Povalikhin

Vladimir Jur'evich Bliznjukov

1«Intellect Drilling Services» LLC

10, Dmitrovskij proezd, Moscow, 127422, Russia

Phone: +7-495-543-91-16

E-mail: povalihin@ids-corp.ru

The history of introduction and the key milestones of multilateral drilling technologies development are given. The multilateral schemes to develop high-viscosity oil deposits are submitted. The novel way of production well construction based on placing production drains just in reservoirs is discussed. Key words: multilateral well, production drains, horizontal holes.

BHN structural optimization for vertical well drilling in formations with alternating rock properties (p. 9)

1Jurijj Grigor'evich Burimov

1Aleksandr Petrovich Gerasimenko

2Andrejj Nikolaevich Voloshin

3Andrejj Vital'evich Efimov

1«IDS Drilling» LLC

10, Dmitrovskij proezd, Moscow, 127422, Russia

Phone: +7-495-543-91-16

2«БурКо» LLC

9-16/2, Komsomol'skijj prospect, Moscow, 119021, Russia

3«Orenburgskaja Drilling Compani» LLC

3, Donguzskaja 3-jj proezd str., Orenburg, 460027, Russia

Phone:  +7 (3532) 37-55-18

Факс: (3532) 37-55-18

BHN operations in the Orenburg Region while drilling local well deviation zones were analized. The rating values of wellbore effective tubular diameter to reach well bottom freely are given. Key words: BHN; local well deviation; effective tubular diameter; wellbore.

Process concepts to prevent BHN sticking to wellbore wall (p. 13)

1Jurijj Mikhajjlovich Gerzhberg

2Vasilijj Ivanovich Kirshin

3Vadim Aleksandrovich Mnacakanov

3Aleksandr Mikhajjlovich Milen'kijj

1«NPO «Severneftegaztehnologija» LLC

48, Zheleznodorozhnaja str., Ukhta, 169300, Russia

Phone/fax: +7-82147-52-817

E-mail: Mosyger@yandex.ru

2«Gazprom» JSC

16, Nametkina str., Moscow, 117997, Russia

3«Gazprom Burenie» LLC

12A, Nametkina str., Moscow, 117997, Russia

The basic mechanism of BHN sticking to wellbore wall is described. Process concepts to prevent BHN sticking to wellbore wall are given. The software to calculate optimal placing of antisticking elements as a part of BHN is given. Key words: BHN; antisticking element; sticking; mud cake.

Hydrophobic polymer composition applications to prevent and shut down sand producing (p. 18)

Boris Mikhajjlovich Kurochkin

Phone: (495) 559-20-19

Hydrophobic polymer compositions for consolidation of weakly consolidated formations creating discontinuous screens in formations to prevent and shut down sand producing is described. Key words: sand producing; hydrophobic polymer composition; water-swellable polymer; grout slurry.

Mathematical model to calculate optimized horizontal wellbore profile (p. 20)

1A.A.Okhotnikov

1V.S.Mikshina

2Aleksandr Borisovich Okhotnikov

1Surgut State University

1, Leninskiy prospect, Surgut, Tyumen Reg., 628412, Russia

2« EhRIEhLL NEFTEGAZSERVIS» LLC

1, 45, Izjumskaja str., Moscow, 117042, Russia

The article covers the method to design horizontal wellbore profile of minimal-reach horizontal wells. Key words: profile; wellbore; horizontal well.

About the convergence permeability at filtration Newtonian fluids (p. 23)

Aleksandr Gennad'evich Sorokin

Russian State Geological Prospecting University (RSGPU)

23, Miklukho-Maklay str., Moscow, 117997, Russia

E-mail: dekanat.gff@gmail.com

Rock permeability formula to approximateв by meandering tubes is proposed. The parameter to link uniquely core-derived theoretical permeability and the theoretical permeabilities derived from well test data. Key words: Hagen-Poiseuille flow; Darcy's law; Navier-Stokes equations; oil recovery factor; core; well test data; flat-radial flow; skin-area; permeability.

Strain-induced metasomatic reconstitution of hydrocarbon-bearing fractured-cavernous carbonate reservoirs and their polygenetic nature (p. 27)

1,3Evgenijj Alekseevich Gladkov

2Ljubov' Konstantinovna Altunina

2Vladimir Aleksandrovich Kuvshinov

2Natal'ja Ivanovna Rodionova

2Sergejj Aleksandrovich Perevezencev

1Ekaterina Evgen'evna Gladkova

1National Research Tomsk Polytechnic University, Tomsk Polytechnic University, TPU

30, Leninsky prospect, Tomsk, 634050, Russia

Phone: (3822) 56-34-70

2Institute of Petroleum Chemistry, Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences – (IHN SO RAN)

4, Akademichesky prospect, 634021, Tomsk, Russia

Phone/fax: (3822) 49-14-57, 49-19-36

E-Mail: canc@ipc.tsc.ru

3TROFIMUK INSTITUTE OF PETROLEUM GEOLOGY AND GEOPHYSICS SB RAS

4, Akademichesky prospect, 634021, Tomsk, Russia

Fax: (3822) 49-21-63

The article forms the theoretical rationale for  transformation of East Siberian Riphean eroded fractured-cavernous carbonate reservoirs  The probability model of their formation (through organic and mineralization) is proposed. possibility to form fractured-cavernous carbonate reservoirs is considered as continuous multiple-phase process  due to the protogenic sediment genesis. The initial estimate of time history of void and pore volume change for carbonate formations is given.  Key words: formation pressure; Riphean sediments; porosity; rock fracturing; reservoir.

Technology of ecological neutralization of oil and gas industry wastes to extract mineral raw materials (p.32)

Igor' Jur'evich Bykov

Tat'jana Dmitrievna Lanina

Evgenija Sergeevna Selivanova

Ukhta State Technical University

Dld. 13, Pervomaiskaya str., Ukhta, Republic of Komi, 169300, Russia

The article discusses complex recycling of oil and gas industry wastes in particular when reservoir water processing to extract of valuable mineral raw materials (magnesium oxide, lithium carbonate, sodium tetraborate, iodine and bromine) and  simple condensate distillation processing to generate motor fuel are considered. For neutralization of a firm petrocontaining waste the technology with hydrophobizated lime application is considered. For natural and passing gas treatment to extract  corrosion components authors offer an absorption method by a water solution methylethanolamin in the system of jet absorbers. Key words: the Timan-Pechora oil and gas province; reservoir waters; magnesium; lithium; oil and gas industry wastes; paraffin; resins; asphaltenes; recycling; capsulation; hydrophobizated lime; passing gas; hydrogen sulfide; a jet absorber.

Mathematical-statistical assessment model of emergency oil spill risks when marine transportation (p.38)

Denis Vladimirovich Arkhipov

Far Eastern Federal University

8, Sukhanova str., Vladivostok, 690950, Russia

Phone: (423) 243-32-80

E-mail: ArkhipovDenisV@gmail.com

The article covers the risk assessment of emergency oil spills events and the consequences.  Comparative appraisal of   various mathematical-statistical models has been carried out. Key words: risk; spill; oil; oil-carrier; sea.

The problems of double-bottomed tanks construction (p. 40)

Anton Valer'evich Shamatarev

«Neftekhimproekt» LLC

3-35, Lesnaja str., Samara, 443110, Russia

Phohe: (846) 277-93-17

E-mail: Shamatarev.A.V@gmail.com.

The problems of double-bottomed tanks construction were discussed. Functionalities of protective and main tank bottoms were defined The new design of tank protective bottom has been proposed The protective bottom design has been analyzed. The element thickness for tank protective bottom was recommended. Key words: tank; double-bottom; annular plate; drain piping.

Strategic partnerships as a way to increase effectiveness of the Russian oil and gas industry (p. 43)

Ol'ga Sergeevna Sycheva

«North-Western Technical University of Distance Learning»

2, 21- linija Stn. St. Petersburg, 199106, Russia

E-mail: oreshkinadima@mail.ru

The present paper contains an explication of necessity of strategic partnerships for development of the Russian oil and gas industry. Main models of partnerships and risks thereof are described. Recommendations for optimal choice of algorithm of strategic cooperation between Russian and foreign companies are given. Key words: strategic partnership; outsourcing; competitive cooperation; vertical integration.

Stability of bottom drilling string as factor borehole deviation. Part I (p.48)

Stanislav Vasil'evich Sinev

E-mail: stanislav-vs@mail.ru

The problem of stability of compressed rods posed by Euler in 1744. In the XIX century to the mid-twentieth century in the calculation of compressed rods in the bridge farms, arches, columns and floor designs favored method of Navier. Since 1922, after the transition to rotary drilling, formed the problem of stability of compressed drilling columns and its effect on the curvature of the holes.  Key words: stability; core; drill string; deviation; borehole.